схема за мониторинг за целеви вид 2079 Moehringia jankae

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.увод	2

2.ареал	3

3.популация	3

4.Местообитание	4

5.влияния и заплахи	4

# увод

Член 17 от Директива за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за Хабитатите 92/43/EEC) изисква от страните членки да извършват мониторинг върху природозащитното състояние (ПС) на видовете, представляващи интерес за общността (Приложение II, IV, V). Мониторингът трябва да регистрира измененията на природозащитното състояние (ПС) на видовете, както в мрежата Натура 2000, така и извън нея. По този начин се осигурява актуална информация за ПС на биогеографско и национално ниво. Дефинициите за ПС и неговите компоненти в чл. 1 на Директивата, в комбинация с други документи на ЕО, следва да се използват за да се набележи набор от параметри, които да определят рамката на дейностите по мониторинга, резултатите от които да допринасят за националните доклади на страните членки на всеки 6 години.

Целта на мониторинга е: 1) да се проследят измененията в природозащитното състояние  (чл. 11 от Директивата за Хабитатите) и 2) да оцени влиянието на взетите мерки за опазване на целевия вид (чл. 17 от Директивата за Хабитатите).

По-конкретно:

- да идентифицира източниците на въздействие върху ПС;

- да документира ефекта от природозащитните мерки;

- да даде информация за състоянието на вида в контекста на задълженията на страната към ЕС;

- да даде основа за бъдещи научно-обосновани  практични мерки за подобряване на ПС. В контекста на изискванията на Директивата за Хабитатите, минималния период за мониторинг е 6 години.

Ключова концепция в Директивата за Хабитатите е Благоприятното Природозащитно Състояние (БПС). Според чл. I(i) на Директивата: природозащитното състояние на вид означава сумата от влияния върху него, които могат да повлияят върху дългосрочното му разпространение и размер на популацията в рамките на територията, дефинирана в чл. 2”.

ПС на целеви вид се смята за благоприятно когато:

- Естествения ареал на вида не се намалява и няма изгледи да намалее в обозримо бъдеще;

- Данните за популационната динамика показват, че видът е в състояние да съществува за продължителен период от време като жизнеспособен компонент на неговата естествена екосистема;

- Има и се очаква да има достатъчно по площ и качество местообитание, което да осигурява дълговременно съществуване на популацията.

От това следва, че всяка мониторингова схема трябва да осигури количествена оценка на времевите тенденции по четири критерия – ареал, популация, местообитание, перспективи (влияния и заплахи).

Съществена характеристика на всяка мониторингова схема, за да бъде ефективна и приложима за достатъчно дълъг период от време, е тя да бъде проста и евтина. В този контекст по-долу е предложен минимален набор от параметри, които да осигуряват информация за оценка на ПС на биогеографско и национално ниво в съответствие с възприетата форма на докладване от страна-членка.

# ареал

Цел. Оценка на площта на ареала и тенденциите й в макрогеографски план.

Параметър: Площ [км2].

Метод: Търсене на вида в потенциалното местообитание в квадрат, като се използват наличните данни от проекта за картиране на разпространението на популациите на вида, както и други налични хорологични данни.

Оценка: Присъствие/отсъствие на целевия вид в квадрат.

Отчетна единица. Стандартен квадрат 10 × 10 км.

Стратификация: Квадратите се стратифицират по биогеографски региони, като броят им е пропорционален на покритието на потенциалното местообитание в биогеографски регион. Веднъж избрани, квадратите са постоянни – мониторинг на ареала се провежда в тях.

Пространствено покритие: Всички квадрати, в които видът е бил регистриран.

Периодичност и честота: поради изключително оскъдните данни за вида в страната понастоящем, както и някои индикации за флуктуации (вероятно свързани с валежите), препоръчително е първоначално да се съберат данни от три последователни години, а след това да се прецени честотата в рамките на 6-годишен период и се обобщават в края на периода. Препоръчителен период от годината, подходящ за мониторинг – юни.

Анализ и интерпретация на данните: Площта на ареала за биогеографския район се получава като сума от площта на квадратите, в които е регистриран целевия вид.

# популация

Цел. Оценка на размера на популацията и тенденциите й.

Параметър: Размер на популацията.

За Mоehringia jankae, обитател на скални месттообитания, не е възможно директно преброяване на всички индивиди в отделните находища. Препоръчително е първоначално да се извършат обследвания с използване на алпинисти, при които да се съберат по-надеждни данни за отделните популации и да се набележат постоянни площадки за мониторинг (включително по постоянни скални маршрути). След това оценката за размера на популацията да се основава на директно преброяване на индивидите в постоянните площадки за мониторинг и експертна оценка чрез екстраполация.

Метод: Отчитане на броя на индивидите в постоянни площадки за мониторинг.

Оценка: Брой индивиди.

Отчетна единица. Постоянни площадки за мониторинг, избрани за отчитане към НСМБР.

За да има съответствие, отчитат се и показателите за размер на популацията, заложени за мониторинг на вида в рамките на НСМБР.

Методите за картиране и определяне на ПС са представени в Методика за картиране и Методика за определяне на ПС – резултати от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”.

Стратификация: Видът е разпространен в един биогеографски регион – Континентален. Известните понастоящем находища  са в рамките на защитени зони от мрежата Натура 2000. Постоянни площадки за мониторинг се избират и в рамките на защитените зони, а при откриване на находища извън зоните, се определят допълнителни площадки.

Периодичност на наблюдението –  един път годишно.

Брой на пробните площи, в които ще се провежда наблюдението – минимум 1 постоянна площадка за мониторинг във всеки квадрат.

Отчитат се площадките за мониторинг, заложени в методиката за мониторинг на вида към НСМБР.

Повторения през 6-годишния период на мониторинг – в зависимост от наличните ресурси от финансови средства и брой експерти, но поне веднъж на две години. Поради изключително оскъдните данни за вида в страната понастоящем, препоръчително е първоначално да се съберат данни от три последователни години, а след това да се прецени честотата в рамките на 6-годишен период, след което данните се обобщават в края на периода.

Анализ и интерпретация на данните: Тъй като обектът е неподвижен и отчитането е в рамките на постоянни площадки за мониторинг, получените данни директно отразяват тенденциите в размера на мониторираните популации (или суб-популации).

# Местообитание

Цел. Оценка на площта на местообитанието и тенденциите му.

Параметър: Площ на местообитанието.

Метод на оценка. Оценява се на основата на статистическо моделиране, обвързващо точките на регистрация на вида с конкретни еко-географски променливи, определящи важни характеристики на местообитанието – изготвяне на модел на разпространението чрез използване на софтуера MaxEnt. За да има сравнимост с данните, получени в рамките на настоящия проект ще се използват еко-географски променливи, аналогични на тези,  чрез които е получена картата (респ. площ) на потенциалното местообитание. Променливите, които подлежат на времева изменчивост (динамични променливи) ще бъдат актуализирани към дата на провеждане на съответната оценка.

Оценка: хектари

Отчетна единица: Стратум – площ на местообитанието във всеки биогеографски район в мрежата Натура 2000 и извън нея.

Периодичност и честота: Промените в динамичната променлива се отчитат на всеки 6 години.

Анализ и интерпретация на данните: ГИС анализи за регистриране на мащаба и посоката на промените в площта на местообитанието.

# влияния и заплахи

Цел. Оценка на бъдещите перспективи на ПС.

Параметър: Стандартен списък на влияния (настоящи заплахи) и заплахи (бъдещи). За целевия вид те са:

- кариери за пясък и чакъл – C01.01.01

- Пътеки (предимно туристически) – D01.01

- Алпинизъм и скално катерене – G01.04.01

- Промяна на състава на видовете (сукцесия) – K02.01

- Суша и намаляване на валежите - М01.02

Метод. Оценката на влиянията и заплахите се извършва в постоянните площадки за мониторинг, както и чрез трансекти в местообитанието на вида във всеки квадрат.

Оценка: сборна импактна оценка, основана на оценки за отделните влияния и заплахи по отношение на: а) време, б) обхват, в) интензивност.

Отчетна единица. Постоянни площадки за мониторинг и трансект в местообитанието на вида.

Честота: на 6 години.